## Slide 1: 2 La Capa Física

## Slide 2: Contenido
2.1 Transmisión de datos
2.2 Codificación o señalización de datos
2.3 Base teórica de la comunicación de datos
2.4 Medios de transmisión guiados
2.5 Medios de transmisión no guiados o inalámbricos
2.6 Satélites de comunicación

## Slide 3: 2.1 Transmisión de datos
Libro: Comunicaciones y redes de computadores Autor: William Stallings Capítulo 3. Transmisión de datos

## Slide 4: Teoría de la Información
Es una rama de las matemáticas y de las Ciencias de la Computación
Estudia:
  La manera de medir la cantidad de información que tiene un mensaje transmitido a través de un canal de comunicación
  La forma eficiente de representar o codificar información (analogía: sistema ideográfico)
  La capacidad de transmisión de los medios de comunicación
  Los métodos de detección y corrección de errores en la información al ser transmitida
  Ruido en la información
  Compresión de datos
  Criptografía
Fundada por el ingeniero estadounidense Claude Shannon en 1948
Para estudiar la Capa Física se necesita parte de la Teoría de la Información

## Slide 5
Existen varios formatos en los que se presenta la información:
Texto, sonido, imágenes y video
La información para ser transmitida se representa con señales electromagnéticas
Estas señales pueden ser analógicas o digitales según el medio que se use
El éxito en la transmisión depende de dos cosas:
  las características físicas del medio
  la calidad de la señal

## Slide 6: 2.1.1 Conceptos y terminología
Hay medios de transmisión guiados y no guiados
En cualquier caso la transmisión usa ondas electromagnéticas
La manera de transmitir puede ser:
  Simplex: transmisión en una dirección
  Duplex: transmisión simultanea en dos direcciones
  Half-duplex: transmisión en dos direcciones en forma alternada

## Slide 7: Clasificación de las señales
Una señal electromagnética en el dominio del tiempo puede ser continua o discreta
Señal continua o analógica: la intensidad varía suavemente en el tiempo

## Slide 8: Señal discreta o digital
  Toma solo ciertos valores
  La señal se mantiene constante por cierto tiempo, luego cambia a otro valor constante
  Se representa con pulsos de voltaje
  Cada pulso es un elemento de señal

## Slide 9
Por otro lado, una señal puede ser periódica o aperiódica
Señal periódica: tiene un patrón que se repite en el tiempo con una periodicidad T o frecuencia f
Continua y periódica
Discreta y periódica

## Slide 10
Señal aperiódica: no tiene un patrón que se repita en el tiempo
Continua y aperiódica
Discreta y aperiódica

## Slide 11
¿Cuáles son los parámetros de una función continua, por ejemplo una señal de eléctrica?
  Amplitud A: valor máximo de la señal expresado en voltios (V), amperios (A)
  Frecuencia f: número de veces que se repite el patrón en un segundo (Hz)
  El período T: tiempo de duración del patrón que se repite (T = 1/f ) (s)
  Fase φ: desplazamiento de la señal con relación a algún punto de referencia (, rad)

## Slide 12
Una señal puede representarse de tres maneras:
  En función del tiempo
  En función del espacio
  Si es periódica, en función de la frecuencia

## Slide 13
Representación de la señal en función del tiempo

## Slide 14
Representación de la señal en función de la distancia recorrida
Longitud de onda λ es la distancia de un ciclo expresada en metros
La amplitud se atenúa
permanece constante

## Slide 15
Representación de una señal periódica en función de la frecuencia

## Slide 16: 2.1.2 Transmisión de datos analógicos y digitales
Los términos analógico y digital corresponden a continuo y discreto respectivamente
Estos dos términos se aplican a tipos de: datos, señales y transmisión
Dato: unidad básica de información
Señal: representación, codificación o modulación de los datos
  ¿Cómo se representan los datos?
  Colores, imágenes, sonidos, luces, ondas electromagnéticas
Transmisión: propagación de datos en forma de señales utilizando un medio físico

## Slide 17: Datos
Dato analógico toma valores continuos en el tiempo. Ejemplos:
Sonido, imágenes en movimiento, temperatura, presión atmosférica, velocidad, estatura de una persona, …
Dato digital toma valores discretos. Ejemplos:
Cantidad de personas, páginas de un libro, cosas, ideas, momentos felices …

## Slide 18: Señales
Señal analógica es una forma de representar los datos; por ejemplo, a través de una onda electromagnética
Una onda electromagnética se propaga por cables y espacio abierto
  La voz ocupa un espectro de 300 Hz a 4000 Hz y se representa con una señal electromagnética que ocupa el mismo espectro. Por este hecho se llama señal analógica
Estas señales son adecuadas para transmitir datos a grandes distancias
Los niveles de voltaje de la señal analógica de la voz en una línea telefónica analógica están entre 6 V

## Slide 19
Señal digital es una secuencia de pulsos eléctricos que se transmiten solo a través de medios guiados
Estas señales se transmiten solo a cortas distancias
Los nivele de voltaje de Fast Ethernet son 1.2 V

## Slide 20
En ambos casos, el teléfono o el modem modifican (modulan) algún parámetro (A, f, φ) de la portadora (tono)
300 Hz 3400 Hz

## Slide 21
Hay varios esquemas de codificación digital

## Slide 22: Transmisión
FO y el espacio abierto solo admiten señales analógicas
El propósito de la transmisión digital es limpiar el ruido

## Slide 23
Transmisión digital
Señal analógica
Señal digital

## Slide 24: 2.2 Codificación o señalización de datos
Libro: Comunicaciones y redes de computadores Autor: William Stallings Capítulo 3. Transmisión de datos

## Slide 25
Datos digitales, señales digitales
Datos digitales, señales analógicas
Datos analógicos, señales digitales
Datos analógicos, señales analógicas

## Slide 26: 2.2.1 Datos digitales, señales digitales
Los datos digitales se representan con el sistema binario
Esquema de señalización, codificación o modulación de datos: es la relación entre los bits de datos y los elementos de señal
En el esquema más sencillo, cada bit de datos se corresponde con un elemento de señal o pulso
Un 0 binario se representa mediante un nivel de voltaje
Un 1 binario se representa con otro nivel de voltaje

## Slide 27
Señal unipolar: todos los elementos de señal o pulsos tienen el mismo signo (todos positivos o todos negativos)
Señal polar: hay pulsos de señal positivos y negativos
La velocidad de transmisión de los datos se expresa en bps
La velocidad de modulación o señalización es la velocidad de los pulsos de voltaje en un segundo (baudio)

## Slide 28
0: Nivel de voltaje alto
1: Nivel de voltaje bajo
0: Sin transición de voltaje
1: Transición de voltaje
0: Sin señal
1: Voltaje negativo o positivo
alternante

## Slide 29
1: Sin señal
0 :Voltaje positivo
o negativo alternante
0: Transición alto-bajo
1: Transición bajo-alto
0: Transición al inicio
1: Sin transición al inicio

## Slide 30
Evita el problema de la pérdida de sincronía por la presencia
de muchos 0s consecutivos
Si hay ocho 0s consecutivos, estos se codifican así:
Si el último voltaje anterior al octeto es +: 000+-0-+
Si el último voltaje anterior al octeto es -: 000-+0+-

## Slide 31
Se reemplazan las cadenas de cuatro 0s por cadenas que tienen uno
o dos impulsos
Cero o

## Slide 32: 2.2.2 Datos digitales, señales analógicas
La representación, señalización o modulación analógica de datos digitales se lo hace modificando algún parámetro de una onda portadora senoidal
La portadora es una señal que tiene un rango de frecuencias senoidales
Los parámetros son amplitud, frecuencia y fase
Módems para línea telefónica analógica modulan la portadora, que tiene el mismo rango de frecuencias de la voz (300 a 4000 Hz) (banda base)
Módems para microonda producen señales en frecuencias desde 300 MHz a 300 GHz (pasa banda)

## Slide 33
Tres técnicas básicas de representación, señalización, codificación o modulación de datos digitales a señales analógicas:
  Cambio de amplitud (ASK Amplitude-Shift Keying)
  Cambio de frecuencia (FSK Frequency-Shift Keying)
  Cambio de fase (PSK Phase-Shift Keying)
La señal resultante ocupa una ancho de banda centrado en el rango de frecuencias de la portadora fc (frecuencia de carrier)
Ancho de banda es el rango de frecuencias que utiliza una señal
Ancho de banda =

## Slide 34: ASK
Una de las amplitudes es cero o ausencia de portadora
En líneas telefónicas se usa hasta 1200 bps
ASK se utiliza en fibra óptica

## Slide 35: FSK
Velocidad angular
y son desplazamiento de de igual magnitud pero sentidos opuestos
FSK es más resistente a errores que ASK

## Slide 36
FSK en una transmisión full-duplex en una línea telefónica
Para la transmisión y recepción se utiliza una sola portadora y FDM

## Slide 37: PSK
0 binario se representa con una señal con la misma fase de la señal anterior
1 binaria tiene su señal desfasada π radianes respecto de la señal anterior
0 1 1 0

## Slide 38
Si el desplazamiento ya no es π sino π/4 cada elemento de señal representa dos bits de datos
Así, se usa más eficazmente el ancho de banda
Cada ángulo podría tener más de una amplitud representándose 3 bits por cada elemento de señal

## Slide 39: 2.2.3 Datos analógicos, señales digitales
Proceso de digitalización
Dispositivo codec
Las señales digitales luego se modulan para convertirlas en señales analógicas para transmitirlas a grandes distancias
Dos técnicas de digitalización:
  Modulación por codificación de impulsos
  Modulación delta

## Slide 40: Modulación por codificación de impulsos
PCM Pulse Code Modulation
Se basa en el Teorema de Muestreo de Henry Nyquist-1928
Estas muestras se llaman PAM Pulse Amplitude Modulation
A cada muestra PAM se asigna un código digital

## Slide 41
f(x)=2sen(2t)
f(x)=2sen(2t)+sen(23t)
f(x)=2sen(2t)+sen(23t)+sen(25t)
f(x)=2sen(2t)+sen(23t)+sen(25t)+sen(27t)
f(x)=2sen(2t)+sen(23t)+sen(25t)+sen(27t)+sen(29t)

## Slide 43: Teorema de muestreo de Nyquist
Si se pasa una señal analógica en banda base1 por un filtro paso-bajo de ancho de banda B, la señal analógica se puede reconstruir matemáticamente por completo, tomando solo un número de muestras a intervalos regulares igual al doble de la frecuencia máxima en cada segundo (2B muestras/seg).
No tiene sentido muestrear más rápido ya que las componentes de frecuencias mayores a B ya fueron filtradas
1 Señal en banda base: Señal en baja frecuencia antes de sufrir modulación

## Slide 44
Muestras PAM
Con 4 bits se alcanzan 16 niveles de cuantización

## Slide 45
A mayor número de niveles, mejor calidad de digitalización
Ejemplo
  Cada muestra se representa con 8 bits, ¿cuántos niveles de cuantización se tienen?
  Con 8 bits se alcanzan niveles
  ¿Cuál es la velocidad de transmisión que se requiere?
  Rango de frecuencias de la voz es 300 a 4000 Hz
  La frecuencia más alta es 4000 Hz
  Es suficiente muestras en un segundo (Nyquist)
  El ancho de banda requerido es
En el receptor se invierte el proceso para obtener la señal analógica

## Slide 46
Codificación no lineal
PCM se refina con técnicas de cuantificación no lineal
Los niveles no están igualmente separados
Se usan más niveles de cuantificación para señales de poca amplitud

## Slide 47: Modulación Delta DM
Es una mejora a PCM
Cada muestra sube o baja un nivel δ
DM tiene un comportamiento binario
Cada muestra se representa con un 0 o 1
Ventajas de DM: sencillez y poco uso de ancho de banda

## Slide 48: 2.2.4 Datos analógicos, señales analógicas
Razones para hacerlo
  Para transmitir por medios inalámbricos
  Para realizar multiplexión por división de frecuencia FDM
Existen tres técnicas de modulación: AM, FM, PM

## Slide 49
Para transmitir por medios inalámbricos
  Toda corriente alterna emite ondas electromagnéticas
  Las ondas electromagnéticas son significativas cuando son generadas por corrientes alternas a partir de los 10KHz (comunicación submarina)
    10 KHz: antena tendida horizontalmente en postes por varios km.
  Es imposible transmitir en banda base (4 KHz) porque las antenas tendrían que ser muy grandes. λ = cT = c/f
  Medios inalámbricos utilizan frecuencias elevadas: 10 KHz, MHz, GHz

## Slide 51: AM
x(t)
sen(2πfct)
s(t)
s(t) = [1 + nax(t)]sen(2πfct)
na = coeficiente entre amplitud de x(t) y amplitud de la portadora

## Slide 52: FM

## Slide 54
Red telefónica analógica
Solo una comunicación por cada conductor. No habían cables multipar
200 pares

## Slide 55: Contenido – Andrew S. Tanenbaum Redes de Computadoras
Base teórica de la comunicación de datos
Medios de transmisión guiados
Transmisión inalámbrica
Satélites de comunicaciones

## Slide 56: 2.3 Base teórica de la comunicación de datos
Redes de Computadoras
Andrew S. Tanenbaum

## Slide 57
La capacidad de transmisión de datos de los medios físicos de transmisión tiene unos límites máximos que dependen sus características intrínsecas

## Slide 58: Latencia en la comunicación
Se debe a retardos de transmisión y retardos de propagación
Retardo de transmisión es el tiempo que se demora el hardware en convertir los datos en una señal electromagnética
Retardo de propagación es el tiempo que demora viajar la señal desde el origen hasta el destino. A mayor distancia mayor tiempo de propagación
Si la señal electromagnética viaja en cobre o FO, la velocidad de propagación disminuye si aumenta su frecuencia, pero no significativamente
En el vacío una señal electromagnética viaja la velocidad de la luz, independientemente de su frecuencia

## Slide 59: Perturbaciones en la transmisión
En sistema de comunicación, la señal recibida es diferente a la transmitida
Esto se debe a factores que distorsionan la señal
  Atenuación de la señal. Afecta la distancia y la frecuencia
  Distorsión de la señal. Algunas componentes de la señal viajan más rápido que otras componentes
  Ruido introducido por factores externos o por el mismo medio de transmisión

## Slide 60: Atenuación de la señal
La señal debe tener suficiente potencia para que el receptor la “entienda”
El nivel de la señal debe ser mayor al nivel del ruido
La señal se atenúa a medida que aumenta la distancia y la frecuencia
Si la señal llega con demasiada potencia, la electrónica del receptor se puede saturar o sobrecargar, pudiendo producir un daño permanente

## Slide 61: 2.3.1 Análisis de Fourier
Jean-Baptiste Fourier
Cualquier función periódica g(t) se puede construir sumando una cantidad, posiblemente infinita, de senos y cosenos:
Francia 1768 - 1830

## Slide 62: Serie de Fourier
f = 1/T frecuencia fundamental o primer armónico
El período T de g(t) es el período de la primera armónica Frecuencias de los demás armónicos son múltiplos de f
Para reconstruir g(t) se necesita f y las amplitudes y
(1)

## Slide 63
Las se calculan multiplicando ambos lados de (1) por sen(2πkft), e integrando de 0 a T
Ya que:
Solo permanece un término de la integral: an
c y la integral de desaparecen

## Slide 64
Las amplitudes se calculan multiplicando ambos lados de la ecuación (1) por cos(2πkft), e integrando de 0 a T.
Ya que:
Sólo perdura un término de la sumatoria: an
c y la sumatoria de desaparecen

## Slide 65
La amplitud c se calcula integrando
directamente de 0 a T.
Las sumatoria de an y bn desaparecen.
Los estudiantes deben demostrar las expresiones para encontrar y .
Estas demostraciones podrían ser tomadas en alguna prueba o examen

## Slide 67: Dominio de la frecuencia

## Slide 68: 2.3.2 Señales con ancho de banda limitado
Una señal que se repite infinitamente, se puede expresar matemáticamente con una serie de Fourier
Ejemplo: Transmisión del carácter ASCII “b” 01100010
Amplitudes de la raíz media cuadrática de los armónicos
La energía en cada frecuencia o armónico es proporcional a su amplitud

## Slide 69
carácter ASCII “b” 01100010

## Slide 72
componente
o armónico

## Slide 73
0.243
0.243; 0,502
0.243; 0,502; 0.196; 0.159

## Slide 74
Con 7 armónicos es suficiente para que el receptor distinga los 1s y 0s binarios del carácter ASCII “b”
Es suficiente el ancho de banda de 7f – 1f = 6f
Tener más ancho de banda es innecesario

## Slide 75
línea telefónica
Series de Fourier
Para una misma fc (ancho de banda) a mayor velocidad bps menor número de armónicos y menor calidad de la señal

## Slide 76
Una onda se atenúa más mientras mayor es la distancia recorrida
Una onda se atenúa más mientras mayor es su frecuencia
Si las componentes de Fourier de una señal cuadrada se atenuaran en la misma proporción, la señal seguiría siendo cuadrada sin distorsionarse
Pero, los medios de transmisión atenúan las componentes de Fourier en diferente grado, causando además distorsión en la señal

## Slide 78: Ancho de banda efectivo o ancho de banda
Es el rango de frecuencias de 0 hasta en la que la señal, sumando todos los armónicos hasta , llega atenuada a la mitad de la amplitud original
se llama frecuencia de corte superior
Este rango de frecuencias tiene la mayor parte de la energía de la señal
Este es un rango pequeño
La amplitud de la señal es directamente proporcional a su potencia:

## Slide 79
En medios guiados, la atenuación de la señal es constante, es decir lineal, o sea logarítmica
La atenuación se expresa en decibelios dB por unidad de longitud
Expresiones logarítmicas facilitan las operaciones matemáticas:
  la multiplicación se transforma en suma
  la división en resta
  la potenciación en multiplicación
  la radicación en división

## Slide 80
distancia | P2/P1
0 | 1
1 | 0,5
2 | 0,25
3 | 0,125
4 | 0,0625
5 | 0,03125
6 | 0,015625
7 | 0,0078125
8 | 0,00390625
9 | 0,00195313
10 | 0,00097656
A distancias iguales, atenuaciones iguales de la potencia de la señal
Escala logarítmica del eje vertical.
Atenuación lineal

## Slide 81
A distancias iguales, atenuaciones iguales

## Slide 82
Para una distancia determinada:

## Slide 83
SI la potencia de la señal se reduce a la mitad, su voltaje se reduce al 0.707 del voltaje inicial

## Slide 84
El ancho de banda es una propiedad física del medio de transmisión
Depende del tipo de material, grosor, longitud, construcción
Todo medio de transmisión soporta una limitada banda de frecuencias
Un medio de transmisión se comporta como un filtro electrónico paso-bajo
Esto limita el paso de componentes de la señal con frecuencias mayores
Esto limita la tasa de datos a ser transportada
En otras ocasiones, se utilizan filtros para limitar el ancho de banda a cada cliente: sistema telefónico (4000 Hz)

## Slide 85: Relación entre velocidad de transmisión y ancho de banda
Supuestos:
  Sistema de transmisión digital
  Transmisión de 1s y 0s alternantes (onda cuadrada)
  ¿Cuál es la velocidad de transmisión?
  No se considera el ruido del medio

## Slide 86: CASO I
s(t)=(4/π)[sen(2πft) +(1/3) sen(2π3ft) + (1/5)sen(2π5ft)]
Pocos armónicos: onda distorsionada
Frecuencia fundamental f = 1 MHz
T = 1/f = 1μs
B = fmax – fmin = 5f – f = 4 MHz
En T se representan 2 bits: 1 bit = 0.5 μs
La velocidad es 2 Mbps

## Slide 87: CASO II
s(t)=(4/π)[sen(2πft) +(1/3) sen(2π3ft) + (1/5)sen(2π5ft)]
Pocos armónicos: onda distorsionada
Frecuencia fundamental f = 2 MHz
T = 1/f, T = 0,5μs
B = fmax – fmin = 5f – f = 8 MHz
1 bit = 0.25 μs
La velocidad es 4 Mbps
A mayor frecuencia fundamental más velocidad bps

## Slide 88: CASO III
s(t) = (4/π)[sen(2πft) +(1/3) sen(2π3ft)]
Onda más distorsionada
f = 2 MHz
B = fmax – fmin = 3f – f = 4 MHz
T = 1/f = 0,5μs
1 bit = 0.25 μs
La velocidad es 4 Mbps
A menor número de armónicos -> menor ancho de banda -> menor calidad de la señal

## Slide 89: Distorsión de la señal por retardo
La velocidad de propagación (v. de fase) de la señal varía con la frecuencia
La velocidad de propagación varía según el medio por donde viaja
Las distintas componentes en frecuencia llegan al receptor en diferentes instantes de tiempo
Esto distorsiona a la señal
Esto es crítico en la transmisión de datos digitales produciendo alteraciones entre bits posteriores

## Slide 90
Velocidad de la señal según la frecuencia

## Slide 92: Distorsión de la señal por ruido
Este factor es el que más afecta la transmisión de señales
Hay cuatro clases de ruido
  Ruido térmico
  Ruido de intermodulación
  Diafonía
  Ruido impulsivo

## Slide 93: Ruido térmico
Llamado ruido blanco
Analogía con la luz blanca que tiene luces de todos los colores
Tiene componentes con todas las frecuencias
Debido al movimiento de que calientan el medio y dispositivos electrónicos
Imposible filtrarlo

## Slide 94: Expresión matemática
N0 densidad de potencia del ruido térmico [watios / Hz]
N0 = kT
k = constante de Boltzmann = 1,3803x10-23
T = temperatura en o Kelvin
k = 1,3803x10-23
N = NoB

## Slide 95: Ejemplo
T = 17oC = 273 + 17 = 290oK
B = 10 MHz
N = N0B N0 = kT
N = kTB

## Slide 96: Ruido de intermodulación
Producido por la aparición de señales a frecuencias que son la combinación lineal de las componentes de la señal
Este ruido aparece cuando hay excesiva potencia de la señal

## Slide 97: Ruido por diafonía
Es la interferencia entre líneas vecinas que transportan señales
Evidencia de esto es cuando oímos otra conversación por el teléfono de la PSTN
Se soluciona apantallando o trenzando cada línea

## Slide 98: Ruido impulsivo
Picos de gran amplitud
Aparecen en diferentes rangos de frecuencia
Por tormentas eléctricas, ruido de motores, explosiones, impactos, etc.

## Slide 99: 2.3.3 Teoría de la información
Lo inició Claude Shannon-1948
La información se trata como una magnitud física
Teorema de muestreo de Nyquist
Teorema de la tasa de datos máxima de un canal
    Sin ruido. Nyquist
    Con ruido. Shannon

## Slide 100: Teorema Nyquist
Capacidad máxima de datos de un canal perfecto
Henry Nyquist - 1924, ingeniero de AT&T
Descubrimiento: Hasta un canal perfecto (sin ruido), tiene una capacidad de transmisión finita
Limitación impuesta por el ancho de banda del canal
La señal de banda base es una señal original de baja frecuencia no modulada, filtrada con un filtro paso-bajo de un ancho de banda B (de 0 a B Hz)
B es la frecuencia máxima del filtro paso-bajo
Suecia 1889 - 1976

## Slide 101
Nyquist: Tasa de datos máxima C = 2B log2 N bps
B = ancho de banda; N = número de niveles de tensión
N = 2, Cmáx = 2B
N = 4, Cmax = 4B

## Slide 102: Caso I
s(t)=(4/π)[sen(2πft) +(1/3) sen(2π3ft) + (1/5)sen(2π5ft)]
Pocos armónicos: onda distorsionada
Frecuencia fundamental f = 1 MHz
T = 1/f = 1μs
B = fmax – fmin = 5f – f = 4 MHz
1 bit = 0.5 μs
La velocidad es 2 Mbps
Tasa de datos máxima de Nyquist = 10 Mbps, N = 2 niveles de tensión

## Slide 103
Con el mismo ancho de banda B = 4 MHz
Si N = 4, cada nivel representa 2 bits. Se cambia la codificación de los datos
Tasa de datos máxima de Nyquist
Si se aumenta el número de niveles, el número de armónicos no es capaz de dibujar la onda y el receptor no podría interpretar los 0s y 1s

## Slide 104: Transmisión en canal con ruido térmico
Descubrimiento de Claude Shannon, 1948
SNR = potencia de la señal / potencia del ruido
SNRdB = 10 log10(S/N) decibeles
SNR | SNRdB
10 | 10
100 | 20
1000 | 30

## Slide 105
Según Shannon, la tasa de datos máxima = B log2(1 + SNR)
  B = ancho de banda
No importa cuántos niveles de señales se usen
logax = log10 x / log10 a

## Slide 106: Ejemplo: Capacidad máxima de un canal ruidoso C
Espectro de un canal entre 1 MHz y 5 MHz
(la potencia de la señal es el doble de la potencia del ruido)

## Slide 107: 2.4 Medios de transmisión guiados

## Slide 108
La información se propaga por ondas electromagnéticas
Estas se pueden transmitir:
  En forma confinada a través de un medio físico sólido,
  a través del espacio abierto

## Slide 109: Características de un medio
Ancho de banda
Retardo
Facilidad de instalación y mantenimiento
Costo
Vida útil

## Slide 110: Medios guiados
Cable de cobre
  Par trenzado
    UTP Unshielded Twisted Pair (no apantallado o blindado)
    STP Shielded Twisted Pair
  Cable coaxial
Fibra óptica

## Slide 111
AM 535-1605 kHz
FM 88-108 MHz

## Slide 112: 2.4.1 Par trenzado
Es uno de los más antiguos y más usados
Se comenzó a utilizar a finales del S. XIX
2 alambres de cobre aislados de 1 mm de grosor
Trenzados helicoidalmente para evitar que dos alambres paralelos se comporten como antena1
Aplicación más común: sistema telefónico. Recorre varios km desde el hogar u oficina hasta la compañía telefónica
1 Antena: dispositivo capaz de recibir y emitir ondas electromagnéticas

## Slide 114
Usado para transmisión analógica y digital
El B depende de:
  tipo de trenzado
  grosor del cable
  distancia
  apantallado
Fácil instalación y mantenimiento
Bajo costo

## Slide 115
Tipos de cables de par trenzado:
  No blindado. UTP Unshielded Twisted Pair
  FTP Foiled Twisted Pair. Un blindaje con papel aluminio para todos los pares al mismo tiempo
  SSTP Shielded Screen Twisted Pair. Par trenzado apantallado blindado (IBM). Pantalla individual para cada par trenzado
  El conector RJ-45 para FTP y SSTP también es apantallado

## Slide 118
Fabricación de cable UTP (video en Internet)

## Slide 119: 2.4.2 Cable coaxial
Se comenzó a utilizar en la década de 1920
Inicialmente utilizado para transmisiones de radio, telegrafía y telefonía
Mejor blindaje
Excelente inmunidad al ruido debido a su estructura
Mayor B. Hasta 1 GHz
Tramos más largos
Mayores velocidades bps
Para transmisión analógica y digital

## Slide 120: Tipos de cable coaxial
50 ohmios: transmisión digital
75 ohmios:
  transmisión analógica
  TV cable
  Internet por cable (cable módem)
  MAN
Fue muy usado en telefonía de larga distancia. Hoy se usa fibra óptica

## Slide 123: 2.4.3 Fibra óptica
C 50 Tbps
Límite práctico de señalización actual es 10 Gbps (100 Gbps en laboratorio)
  Incapacidad de convertir con más rapidez las señales eléctricas a ópticas y viceversa
Fabricación (video en internet)

## Slide 124: Componentes del sistema de transmisión unidireccional
Medio de transmisión:
Fuente de luz:
Detector de luz:
fibra de vidrio ultra delgada
genera un pulso de luz al recibir una señal eléctrica
genera pulso eléctrico al recibir luz
Pulso de luz: bit 1
Ausencia de luz: bit 0

## Slide 125
La luz se propaga confinada dentro de la fibra por la ley física de la refracción
Refracción: Cambio de dirección de un haz de luz al pasar de un medio físico a otro.
Índice de refracción de un medio n = c/v
c: velocidad de la luz en el vacío
v: velocidad de la luz en el medio

## Slide 127: Fibras multimodo
Fibras con mayor grosor conducen varios haces de luz
Cada haz rebotará con ángulos diferentes o modos diferentes

## Slide 128: Fibra multimodo de índice gradual
A menor densidad de la FO mayor velocidad de la luz
La densidad de la fibra disminuye conforme se aleja del eje axial
La luz avanza más rápido conforme se aleja del eje
La luz describe curvas helicoidales
La luz periférica llega al receptor al mismo tiempo que la luz axial

## Slide 129: Fibra monomodo
Guía de onda es una estructura física diseñada para dirigir y confinar la propagación de ondas electromagnéticas en una dirección específica
FO se convierte en guía de onda cuando tiene un de algunas λ: 8.3 - 10 μm
El haz se propaga sin reflejarse en los límites de la fibra
Distancias desde 40 Km a 1000 Km y más, para transmisiones submarinas, sin necesidad de regeneración de la señal
Hay varios tipos de fibra monomodo en función del y pureza

## Slide 130
La fibra es transparente como el aire
Se fabrica con silicio
Existe en cantidades ilimitadas en la naturaleza y de muy bajo costo
El silicio se encuentra en la arena y en las rocas de granito

## Slide 131: Problemas en la propagación de la luz
Atenuación de la luz depende de λ de onda y de la pureza del vidrio
Luz visible al ojo humano: λ de 0.4 a 0.7 µm
La luz que se transmite en la FO es IR, no visible al ojo humano
Para las comunicaciones se utilizan tres bandas de longitud de onda

## Slide 133
Cable submarino

## Slide 134
Fibra | Diámetro núcleo
multimodo | 50 µ (un cabello)
monomodo | 8 a 10 µ.

## Slide 135: Características de transmisión
FO actúa como guía de onda para frecuencias de luz de 1014 a 1015 Hz
LED (Light Emitting Diode)
Injection Laser Diode (ILD)
Multiplexión por división de λ WDM

## Slide 136
Multiplexión por división de longitud de onda WDM

## Slide 137: Fuentes de luz
550 m
40 Km – 1000 Km
10 Gbps
1 Gbps

## Slide 138: Ventajas de la fibra óptica
Mucho más rápido que la transmisión en cobre
Hasta diez veces o más rápido que la transmisión satelital (100 Mbps)
Baja atenuación. Repetidores cada 40 Km a 1000 Km
  5 Km. en el cobre
Inmunidad contra:
  Sobrecargas de energía
  interferencia electromagnética
  sustancias corrosivas
Delgada y liviana. Importante para las PSTN

## Slide 139
Bajo costo de instalación
No hay fugas de luz
Difícil interferirlas
Seguridad contra intrusos y espías
material | distancia | pares | Kg.
cobre | 1 km | 1000 | 8000
fibra | 1 km | 1 | 100

## Slide 140: Aplicaciones de la Fibra Óptica
Troncales de gran recorrido
Última milla, bucle del abonado, bucle local, bucle de suscriptor, local loop, red de acceso
LANs

## Slide 141: Debilidades de la fibra óptica
En algunos países, tecnología que recién se está haciendo familiar
Requiere habilidades que muchos ingenieros carecen
Muy delicada. Se puede doblar o romper
Transmisión unidireccional. La comunicación duplex requiere dos fibras o dos bandas de frecuencia en una fibra
Interfaces de fibra más caras que las eléctricas
Equipos para instalación de FO más caros

## Slide 143: 2.5 Transmisión inalámbrica

## Slide 144
En el futuro solo habrá clases de comunicaciones:
  Fibra óptica para los dispositivos fijos
  Inalámbrica para dispositivos móviles
    Laptops, tablets, celulares, GPSs, etiquetadoras de precios de artículos, lector de tarjetas de crédito y débito
    Dispositivos fijos de difícil acceso: estaciones meteorológicas (sensores de caudal de agua, sísmicos, lluvia, temperatura, velocidad del viento)
Las comunicaciones inalámbricas se iniciaron en Hawaii: Red Aloha 1970s (Norman Abramson)

## Slide 145
Estaciones remotas que
transmite las lecturas
inalámbricamente

## Slide 146
Estado de Hawaii

## Slide 147: 2.5.1 Espectro electromagnético
Electrones en movimiento producen ondas electromagnéticas que viajan por el espacio
Estas ondas fueron modeladas matemáticamente por el británico nacido en Edimburgo, James Maxwell en 1865
Henrich Hertz, judío nacido en Hamburgo, las experimentó en 1887

## Slide 148
Una antena puede difundir y recibir ondas electromagnéticas
En el vacío las ondas viajan a la velocidad c, independientemente de f
En el vacío: λf = c
En cobre o fibra óptica, la velocidad es y es dependiente de f

## Slide 149: Antena
Es uno o más conductores eléctricos usados para radiar y/o captar ondas electromagnéticas
Una antena puede ser a la vez emisora y receptora
Corriente eléctrica a frecuencia de radio (10KHz-100GHz) irradia energía en forma de ondas electromagnética a través de una antena emisora
Una antena receptora capta estas ondas y las pasa al receptor para que las convierta en corriente eléctrica

## Slide 150
Estación terrena
Satélite de comunicaciones
Link

## Slide 151: Patrón de radiación
Se irradia potencia en todas las direcciones
No hay la misma emisión de potencia en todas las direcciones
Antena Isotrópica (teóricamente) es un punto en el espacio que Irradia las misma potencia en todas las direcciones

## Slide 152: Antenas parabólicas de reflexión
Usadas para transmitir en el rango de frecuencias de radio:1 GHz – 100 GHz
Estas ondas se llaman microonda
Usadas en transmisiones satelitales
Parábola: lugar geométrico equidistante a una línea y un punto
  El punto es el foco
  La línea es la directriz

## Slide 153: Antena parabólca

## Slide 154
La fuente colocada en el foco produce ondas que se reflejan en la antena parabólica paralelamente al eje
Las ondas pueden ser: un haz de luz, sonido, calor u ondas de radio
En recepción, la señal es concentrada en el foco, que se conecta el detector

## Slide 155: Spread Spectrum
Inicialmente utilizado en aplicaciones militares
Seguro contra la interceptación
Usa banda ancha
Hay dos tipos:
  FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum
  DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

## Slide 156: FHSS
Inventado por la actriz de Hollywood austriaca Hedy Lamarr en 1940 a la edad de 26 años
Primera mujer que apareció desnuda en el film checoslovaco Éxtasis (1933)
Se dice que Walt Disney se inspiró en su rostro para crear a Blanca Nieves
Viena 1914 - 2000

## Slide 157
Comercialmente se usa en 802.11 y Bluethooth
Resistente al efecto de la propagación por múltiples caminos
  Las señales reflejadas llegan después de que el receptor ha saltado a otra frecuencia y ya no acepta señales de la frecuencia anterior

## Slide 158: FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum

## Slide 159: DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
Lo usa la telefonía celular y algunas LANs inalámbricas

## Slide 160: DSSS

## Slide 161
Alan Turing
Interceptación de mensajes alemanes
video

## Slide 162: Medios inalámbricos
Ondas de radio de baja frecuencia
AM, FM, TV, 10 KHz – 1 GHz
Ondas de radio de alta frecuencia
Microondas 1 GHz – 100 GHz
Infrarrojo 1 THz
Ondas de luz 100 THz – 1000 THz

## Slide 163: 2.5.2 Ondas de radio de baja frecuencia
10 KHz – 1 GHz
Relativamente fáciles de generar
Viajan a grandes distancias
Omnidireccionales
No es necesario línea de vista entre transmisor y receptor

## Slide 164: Propiedades de las ondas de radio
A bajas frecuencias las ondas penetran cuerpos opacos
A frecuencias altas:
  las ondas viajan en línea recta
  rebotan en los obstáculos
  son absorbidas por la lluvia
En todas las frecuencias, las ondas son interferidas por el ruido de motores

## Slide 165: Baja frecuencia. 10 KHz – 1 GHz
Debajo de 2 MHz: VLF y MF
Propagación superficial de onda
Ondas de radio de baja frecuencia: Radio AM 550 a 1705 KHz
Se pueden detectar a 1000 km

## Slide 166: Baja frecuencia. 10 KHz – 1 GHz
2 MHz a 30 MHZ: HF y VHF
Propagación aérea
Ondas de radio de baja frecuencia: FM: 88 a 108 MHZ
Se pueden detectar a 500 km

## Slide 167
Ionósfera
Capa de la atmósfera que se extiende entre los 80 y los 500 km de altitud
Es una capa ionizada (electrones libres)
En esta se produce la aurora boreal

## Slide 168: Baja frecuencia. 10 KHz – 1 GHz
Sobre los 30 MHz
Las ondas no se reflejan en la Ionósfera
Propagación en trayectoria de línea de vista

## Slide 169
SW Shortwave frecuencias superiores a AM (1700 KHz – 30 MHz)
Emisoras de radio de alcance internacional

## Slide 170: 2.5.3 Transmisión por microondas. 1 GHz a 100 GHz
Las ondas viajan en línea recta
No atraviesan muy bien edificios
Necesitan línea de vista
Se enfoca un haz estrecho con antena parabólica
Telefonía celular: 850 MHz – 1.900 MHz

## Slide 172
Se necesitan repetidores periódicos
Mientras más altas las torres más separadas pueden estar
Torres de 100 m de altura pueden estar 80 Km separadas
A 4 GHz las ondas son absorbidas por el agua
  Cualidad aprovechada por hornos de microondas
  Para las comunicaciones es un problema

## Slide 173
Bandas licenciadas. Los gobiernos asignan espectros para:
  La radio AM y FM
  Televisión
  Teléfonos celulares
  Policía
  Marina
  Navegación
  Milicia
  Entidades de gobierno, etc.

## Slide 174: Organismos
A nivel mundial, ITU-R coordina la asignación de frecuencias, para la fabricación de dispositivos de comunicación
En USA, FCC (Federal Communications Commission)
En Ecuador es la Arcotel Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

## Slide 175: Concesión del espectro
Las portadoras -telefónicas- concursan para ganar una conseción
  Los funcionarios deciden a quien dar. Se presta para sobornos
Otra forma es:
  sortear entre las empresas
  subastar el espectro al mejor postor

## Slide 176: Bandas ISM Industrial, Scientific and Medical
Otra forma de asignar frecuencias es no asignar por completo
Política aplicada con las bandas ISM
Son bandas no licenciadas
Se deja que todos transmitan a voluntad
Se regula la potencia tal que las estaciones no se interfieran entre sí

## Slide 177
Estas bandas no requieren autorización
Aplicaciones:
  Redes LAN 802.11
  Teléfonos inalámbricos
  Mouses inalámbricos, etc.
  Dispositivos inalámbricos para abrir puertas
  Juguetes a control remoto
Se minimiza interferencias con técnicas de espectro expandido: FHSS, DSSS

## Slide 178
902 - 928 MHz Está saturado
2.4 GHz LAN 802.3, Bluetooth
5.7 GHz No explotada, equipos caros

## Slide 179: 2.5.4 Ondas infrarrojas
Para comunicación de corto alcance
WLANs. Casi y no se usan
Control remoto de electrodomésticos
Económicos y direccionales
No atraviesan objetos sólidos
No hay necesidad de licencia del gobierno
Uso limitado

## Slide 180: 2.5.5 Transmisión por ondas de luz
LANs de dos edificios pueden conectarse por medio de láser
Sistema de comunicación simplex unidireccional
Gran ancho de banda
Costo muy bajo
Relativamente fácil de instalar
No requiere licencia

## Slide 181
Haces muy estrechos
Apuntar un rayo láser de a un blanco del tamaño de la punta de un alfiler a 2 Km de distancia requiere de puntería
Se requiere de una mira utilizadas en los rifles
No penetran la lluvia ni la niebla densa
Funciona bien en días soleados

## Slide 183: 2.6 Satélites de comunicaciones

## Slide 184
En los años 50s, se desarrolló un sistemas de comunicación por rebote de señales en globos aerostáticos meteorológicos
La marina de los U.S. descubrió una especie de globo climático en el cielo, la Luna
Desarrolló un sistema de comunicación que rebotaba las señales en ella

## Slide 185
El primer satélite artificial fue el Sputnik - спутник (satélite), URSS en 1957
Amplifica la señal antes de reenviarla
Un satélite artificial es un repetidor de microondas
Tiene varios transponders: transmitter-responder
Reciben la señal en una frecuencia, la amplifican, la retransmiten en otra f
Cada transponder se encarga de una parte del espectro
Los haces de retorno cubren una superficie grande de la Tierra: footprint

## Slide 186
Kepler: El período orbital del satélite
radio de la órbita expresada en metros
Radio de la Tierra
Altura del satélite snm
Constante gravitacional
Masa de la tierra
A mayor altura mayor período
A 35.800 Km snm, : órbita geoestacionaria de Clarke
A 384.000 Km , caso de la Luna
Johannes Kepler
Alemania 1571-1630

## Slide 188: 2.6.1 Satélites geoestacionarios
Ideado en 1945 por el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke
Orbitan a una altura de 35.800 Km
Ubicados en la zona ecuatorial
No es necesario rastrearlos

## Slide 189
Arthur C. Clarke
Gran Bretaña 1917 – 2008
Novela: 2001: Una odisea espacial (1968)
“La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse hacia lo imposible”

## Slide 190
“La imaginación es más importante que las matemáticas”
Albert Einstein
1879 – 1955

## Slide 191
Clarke, luego de analizar el tema, concluyó que era muy difícil poner en órbita a una satélite porque los amplificadores de tubos catódicos son frágiles, consumen mucha energía y son muy pesados y voluminosos
La invención del transistor (Laboratorios Bell) en 1948 lo hizo posible
Un satélite pesa 4000 Kg. y consumen varios kw de potencia

## Slide 194
Primer satélite Sputnik. URSS 1957
Primer satélite de comunicaciones
Telstar. NASA 1962
Yuri Gagarin, dio la vuelta al mundo el12 de abril de 1961
16 de julio de 1969

## Slide 195
ITU asigna a los países posiciones orbitales de cada satélite – geopolítica
La separación entre satélites GEO es de en el plano ecuatorial
ITU también asigna bandas de frecuencia a las que operan los satélites
Un satélite puede tener varios transponders
La gravedad del Sol y la Luna desplaza a los satélites de sus órbitas. Se contrarresta con motores integrados al satélite
El haz de los satélites geoestacionarios cubre la 1/3 de la superficie de la Tierra (huella o footprint)
Un satélite puede emitir varios haces que abarquen pequeñas regiones

## Slide 196
35800 km
6674 km

## Slide 197
Distancia de la Luna a la Tierra

## Slide 198: Antenas satelitales VSATs
Usan satélites GEO
Son micro estaciones de bajo costo y bajo consumo
Consumen 1 watio de potencia
El tiempo de propagación de la señal desde la antena al satélite es 270 ms
El diámetro de una VSAT terminal es 0.76 m
La antena de una estación terrena mide 10 m de Ø
Estas antenas son usadas principalmente en la televisión satelital

## Slide 199
ISP o Proveedor de tv satelital

## Slide 200: Antena parabólica VSAT

## Slide 202
Las VSATs se aplica en las zonas rurales
Antenas VSATs terminales se alimentan con paneles fotovoltaicos
El Internet hoy es un servicio básico, como el agua potable y el alcantarillado
El 51% de la población mundial tiene acceso a Internet
Más de la mitad de la población del mundo vive a una hora de distancia del teléfono más cercano
El 80% de la población mundial tiene acceso al agua potable. 1500 millones de personas no tiene agua potable
El 55% de la población mundial tienen acceso al alcantarillado sanitario

## Slide 203
Los enlaces de microonda tienen un retardo de 3 µs/Km
Los enlaces de cable coaxial o fibra óptica tienen un retardo de 5 µs/Km
Los satélites son esencialmente medios de difusión
Cuesta igual enviar una señal a una o a miles de estaciones dentro de la footprint (huella) del transponder
Una transmission inalámbrica está sometida a ruido
Hay el problema de seguridad y privacidad. Es esencial la encriptación

## Slide 204: 2.6.2 Satélites de órbita terrestre media MEO
MEO Medium Earth Orbit
El servicio de GPS es una aplicación de los satélites MEO
Entrega datos de latitud, longitud, altitud y tiempo
GPS Global Positioning System: 24 satélites a una altura de 20180 km
El período orbital de 12 horas
Para fijar una ubicación de un punto geográfico se necesitan cuatro satélites
Estando más cerca de la Tierra, tienen un footprint más pequeño
Se requieren transmisores menos potentes

## Slide 206
GPS: latitud, longitud, altitud

## Slide 207
640 1000
9600 12000
13000 13000
65000 60000
ChatGPT Wikipedia

## Slide 208
Zonas de la magnetosfera
Concentración de protones y electrones
2 Anillos toroidales

## Slide 209: 2.6.3 Satélites de órbita terrestre baja LEO
Aplicación de LEO: telefonía satelital
  Iridium:
  Globalstar

## Slide 210: Iridium
Teléfonos por satélite
Motorola solicitó a FCC permiso para lanzar 77 satélites LEO
Iridio es el elemento 77 de la tabla periódica
El servicio empezó en 1998
La demanda comercial fue insignificante debido a la telefonía celular
El proyecto Iridium, de $ 5.000 millones quebró en menos de un año
Fue uno de los fracasos corporativos más espectacular de la historia
Luego alguien lo compró en $ 25 millones en una especie de venta de garaje

## Slide 213
Clientes de Iridium:
  industria marítima
  aviación
  exploración petrolera
  reporteros de guerra
  personas que viajan por desiertos, montañas, selvas
  países del tercer mundo

## Slide 214
750 Km de altura
Recorren órbitas polares circulares
Toda la Tierra se cubre con seis collares
Se basa en 48 satélites LEO
Es una alternativa a Iridium
Hay representantes comerciales de Iridium en Quito, Guayaquil y Manta
Globalstar

## Slide 215: 2.6.4 Sistema telefónico, fibra óptica y satélites
El sistema telefónico evolucionó poco en los primeros 100 años (1876 - )
Razones:
  No había competencia
  Regulaciones que garantizaban las utilidades sobre las inversiones
En 1984 con la entrada de la competencia en U.S. y Europa, las telefónicas comenzaron a mejorar el servicio de Internet
En 1987 introdujeron el servicio de banda ancha ADSL Asymetric Digital Suscriber Line
Para ello aplicaron la técnica de Frequency Division Multiplexing
Posteriormente reemplazaron sus viejas redes cobre con fibra óptica

## Slide 216
ADSL

## Slide 217
ADSL

## Slide 218
Ahora con fibra óptica se ofrece banda ancha a usuarios finales
Si no hay red de acceso con ADSL o FO, un usuario instala una VSAT en el techo de la casa y se conecta a Internet a través del satélite
El país asiático Indonesia tiene su propio satélite para el tráfico telefónico interno
El lanzamiento de un satélite resultó más económico que el enlace de miles de cables bajo al mar entre las 13.667 islas que conforman el archipiélago
El satélite permite despliegue rápido del servicio

## Slide 219: Indonesia

## Slide 220
No hay una tecnología de comunicaciones que sea óptima para todas las circunstancias
Unas veces es más adecuado par trenzado con ADSL, otras veces es mejor la FO, y en otras la única opción será el satélite